## Slide 1: Hard X-ray Sources for the Mexican Synchrotron Project
Juan Reyes Herrera
jureyherrera@gmail.com
“Plan estratégico para la construcción y operación
de un sincrotrón en Morelos”
FOMIX Morelos-CONACYT 224392
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.

## Slide 2: Outline
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
Synchrotron radiation
Hard X-ray Sources
Mexican Synchrotron project
Flux and Brightness calculations
Final remarks

## Slide 3: Synchrotron Radiation: Light emitted by accelerated charges
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
The simplest case is a single particle, at constant speed and constant acceleration, i.e. in circular movement.
Particle moving at relativistic speed:
-small wavelength (Doopler effect)
-forward emission (emission accumulates in the forward direction)

## Slide 4: Synchrotron Radiation: Brightness
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
Angular divergence, W
-Intense, high flux (Photons/s)
-Small and collimated
Source area, S
A good source of light

## Slide 5: Synchrotron Light Source based on a Storage Ring
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
Source
LINAC
Booster
Storage
Ring
Beamline
Experiment Station

## Slide 6: Synchrotron Radiation: Sources
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.

## Slide 7: Synchrotron Radiation: Sources
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
Deflection parameter K:

## Slide 8: Synchrotron Radiation: Wigglers and Undulator
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
If K<1, the electron trajectory will overlap with the emitted radiation fan and interference effects will occur.
Due the interference, the flux from an undulator has sharp peaks.
If K>>1, there will be little overlap and the source points can be treated as independent and BM like.
The flux from a wiggler is the sum of the flux from N poles.

## Slide 9: Synchrotron Radiation: Typical sources spectra
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.

## Slide 10: Synchrotron Radiation: Spectrum Range
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 10 102 103

## Slide 11: Hard X-ray Sources
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
Short-period undulators: increase photon energy.
In-vacuum undulators: elimination of the vacuum chamber allows smaller gaps.
Cryogenic PM: improve magnetic properties of PM materials.
Superconducting: use SC wire to increase magnetic field.

## Slide 12: Hard X-ray Sources: Super-Bend
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
Super-bend design for the SSRF1
Installation of a Super-Bend at the ALS2
1. Tian Shun-Qiang et al. Nucl. Sci. Tech. 25, 010102 (2014)
2. D. Robin et al. Proccedings of EPAC 2002, Paris, France.

## Slide 13: Hard X-ray Sources: SC Wiggler
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
SC Wiggler for the TLS1
1. C.-S. Hwang et al. Nucl. Instrum. Methods A 556 (2006) 607.
2. S. Krushchev et al. Proc. RuPAC Novosibirsk (2006).
SC Wiggler at the DLS2

## Slide 14: Hard X-ray Sources: Short-Period Undulators
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
SC Undulator installed in the APS1
1. Y. Ivanyushenkov et al. Phys. Rev. ST Accel. Beams 18, 040703 (2015).
2. J. Chavanne, et al. Proceeding of EPAC Conf., Genova, Italy, 2243 (2008).
In-vacuum Undulator
CPM Undulator under development at the ESRF2

## Slide 15: Mexican Synchrotron Project: Storage Ring Parameters
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
Dr. Alain Flores Tlalpa
Dr. Armando Antillón Díaz
Dr. Fernando Matías Moreno Yntriago
Parameters | Value | Units
Energy | 3.0 | GeV
Max. Current | 500 | mA
Magnetic Structure | DBA | 
Circumference | 411.94 | m
Horizontal Emittance | 1100 | pm rad
Vertical Emittance | 0.161 | pm rad
Horizontal b Function* | 2.06 | m
Vertical b Function* | 1.32 | m
*Values for the straight sections of the storage ring

## Slide 16: Mexican Synchrotron Project: Calculations
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
Electron beam
parameters
Calculated
Flux and Brightness
XOP1
SRW2
BM or ID
Characteristics
1. M. Sanchez, R.J. Dejus, SPIE Proc. Vol. 5536, 171 (2004).
2. O. Chubar, P. Elleaume, Proc. Of the EPAC98 Conference, 1177 (1998).

## Slide 17: Super-Bend Flux
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.

## Slide 18: SCW Flux
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.

## Slide 19: Mexican Synchrotron Project: Brightness Calculations
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.

## Slide 20: Final Remarks
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.
The parameters of the present Mexican Synchrotron Project model and the modern BM and IDs technologies can generate hard x-rays.
Each source has pros and cons, the election of a specific source must be based on the experiment requirements.
There are possibilities of new developments in synchrotron sources technologies, and the project should be always open to include these new devices in the design.

## Slide 21: Muchas Gracias
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.

## Slide 22
XXX Reunión Anual de la División de Partículas y Campos de la SMF, 23-25 May 2016.
Edificio Carolino, BUAP, Puebla, México.