## Slide 1: La física de la medicina nuclear
M. en C. Víctor Manuel Lara Camacho.
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
Unidad PET/CT, Facultad de Medicina, UNAM.
Internacional Masterclass on Particle Therapy, Virtual. Ciudad de México, 10-11 de Marzo de 2021.

## Slide 2: Contenido
Introducción
Espectro electromagnético
¿Qué es radiación ionizante?
Física Médica
Medicina Nuclear
Tomografía computada por emisión de fotón único
Tomografía por emisión de positrones
Agradecimientos
Núcleo atómico

## Slide 3: Descubrimiento de la radiación
Roentgen descubre los rayos-X en 1895
Henri Becquerel en 1896 descubre la radiactividad
Marie Curie y Pierre Curie trabajan sobre radiactividad y descubren el Po y el Ra.
Se empieza a experimentar con radionúclidos utilizados como trazadores y
Rayos X para ver estructuras del cuerpo y del ADN

## Slide 4
Infrarrojo
Ondas de radio
Microondas
Rayos
Ultravioleta
Rayos X
Visible
Longitud de onda (m)
Energía (eV)
Endoscopia
Radiología
Med.
Nuclear
Espectro Electromagnético
Suetens, Fundamentals of medical imaging, 2009.

## Slide 5: ¿Qué es radiación ionizante?
Son ondas electromagnéticas o partículas con energía suficiente capaces de ionizar la materia: Energía en movimiento.

## Slide 6: ¿Qué es la física médica?
Física
Medicina
“Aplicación de la física a la medicina”
En especial el uso de radiaciones ionizantes para diagnóstico o tratamiento médico

## Slide 7: ¿ Qué es medicina nuclear ?
Especialidad médica con fines asistenciales, docentes y de investigación donde se emplean fuentes radiactivas abiertas.
Aplicación: la radiación ionizante (radiofármacos) se emplea para el diagnóstico clínico, terapia o ambos.
Proporciona información bioquímica y fisiológica a nivel molecular.

## Slide 8: La medicina nuclear inicia:
Radiomarcado de moléculas de interés biológico con un radionúclido
Producción del radionúclido:
Ciclotrón
Reactor nuclear
Separación del isótopo
radiactivo
Radiomarcado de
una molécula
Forma farmacéutica
Aplicación a
pacientes

## Slide 9: Aplicación de la radiación ionizante: diagnóstico clínico
El diagnóstico clínico se realiza a través de la aplicación de radiación ionizante en forma de radiofármacos..
Las principales áreas de aplicación son:
Oncología, Cardiología y Neurología
  Tomografía Computada por Emisión de Fotón Único (SPECT)
  Tomografía por Emisión de Positrones (PET)

## Slide 10: 1. Tomografía computada por emisión de fotón único (SPECT)
La técnica de SPECT, se basa en el uso radionúclido emisores de fotones
Núcleos atómicos inestables que liberan su energía emitiendo fotones
El Tecnecio-99m es el principal radionúclido empleado en esta técnica
Paciente
Detectores
Tumor

## Slide 11
Transición Isomérica ()
Núcleos atómicos con exceso de energía que es liberada
en forma de fotones gamma de alta energía: 201Tl, 67Ga, 131I

Núcleo con exceso
de energía
Núcleo estable
99m Tc
140 keV
99 Tc

## Slide 12
GammacÁmara SPECT
Instituto Nacional de
Cardiología Ignacio Chávez

## Slide 13
Colimadores
Rayos gamma ()
Cristal centellador
Tubos fotomultiplicadores
Análisis de pulsos
Posicionamiento
Tomografía computada por emisión de fotón único
Planos de análisis del corazón

## Slide 14
Imágenes SPECT proporcionadas por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
A) Normal
B) Infarto
ESTUDIOS SPECT DEL MÚSCULO CARDÍACO

## Slide 15
Imágenes SPECT proporcionadas por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
ESTUDIOS SPECT DEL MÚSCULO CARDÍACO

## Slide 16: 2. Tomografía por emisión de positrones (PET)
La técnica de imagen que se caracteriza por ser mínimamente invasiva
Proporciona información metabólica de órganos y tejidos en procesos neoplásicos
Uso de radionúclidos emisores de positrones, principalmente Fluor-18 (18F)
Anillo detector en PET
Cherry S. R., Soreson J.A., Phelps M.E. Physics in Nuclear Medicine, 4th Edition, 2012.

## Slide 17
ν
β
Padre
Hija
e−
Positronio
β +
γ de 511 keV
γ de 511 keV
Aniquilación
Decaimiento por positrones o Beta más (β+)
Ejemplos: 11C, 13N, 15O, 18F
Positrón: antipartícula del electrón
(misma masa pero carga eléctrica opuesta)

## Slide 18
Tomografía por emisión de positrones

## Slide 19: Equipo PET/CT Biograph Vision 600
Unidad PET/CT, Fac. de Medicina, UNAM

## Slide 20: Detectores
Los equipos PET usan detectores de fotones, capaces de registrar la radiación provenientes del sujeto de estudio para formar la imagen.
Anillo detector PET
Bloque
detector
Electrónica

## Slide 21: Detección de la radiación
Cristal
Centellador
Guía de
luz
Fotosensor
Fuente de radiación
Producción de
Fotones de luz
Bloque detector

## Slide 22: Procesos físicos involucrados
Electrón
eyectado
Efecto fotoeléctrico
Electrón
eyectado
Efecto Compton

## Slide 23
Imagen PET de Cerebro, 18F- Fluorodesoxiglucosa (18F-FDG)
Unidad PET/CT, Fac. Medicina, UNAM
ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES

## Slide 24
A
c
B
D
Proyección de máxima intensidad (MIP) para un adulto (A y B) y para
un niño (C y D)
Captación normal del radiofármaco en médula ósea y centros de osificación.
Eliminación por la vía urinaria
Unidad PET/CT, Fac. Med. UNAM
Biodistribución normal del
18F-Fluoruro de Sodio
ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES
Notes: Imágenes de PET con 18F-NaF de proyección de máxima intensidad (MIP) que muestran la distribución fisiológica del radiofármaco por la médula ósea de un adulto (A y B) y de un niño (C y D), en el cual es normal la concentración del radiofármaco en los centros de osificación (flechas). Se observa además eliminación del radiofármaco por la vía urinaria (flecha curva).

## Slide 25: Astrocitoma anaplásico
Estudio PET, realizado con 18F-Fluorotimidina (18F-FLT), útil para evaluar tumores del SNC

## Slide 26
PET de músculo cardíaco, Amonio-13N
1.- Ventrículo derecho, 2.- Ventrículo Izquierdo, 3.- Hígado, 4.- Intestino

## Slide 27: ESTADIFICACIÓN Y RESPUESTA A TRATAMIENTO
Cáncer de mama, sin tratamiento.
Mama izquierda
Ganglios axilares ipsilaterales
Unidad PET/CT, UNAM
CT PET/CT PET

## Slide 28
Imagen PET
Unidad PET/CT
Fac. Medicina
UNAM
Linfoma
Cáncer del sistema linfático,
18F-Fluorodesoxiglucosa.
Captación anormal en hígado,
bazo y riñones

## Slide 29: Impacto de la física
Revolucionó la medicina:
- Radiología
- Medicina Nuclear
Estructura del ADN
Estructura del átomo

## Slide 30: Agradecimientos
Comité Organizador
Unidad PET/CT Facultad de Medicina, UNAM
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dra. Belén Rivera Bravo,
Jefa del la Unidad PET/CT
Dra. Daniela Jiménez Arenas,
Médica radióloga adscrita a la Unidad PET/CT
T.R. Paola Moreno Izaguirre,
Técnica radióloga adscrita a la Unidad PET/CT

## Slide 31: Preguntas