## Slide 1
Aplicación de la física a la
medicina nuclear
Dr. Víctor Manuel Lara Camacho
Físico-médico.
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Unidad PET/CT, Facultad de Medicina, UNAM.
Internacional Masterclass on Particle Therapy, Virtual. Ciudad de México, 10-11 de Febrero de 2022.

## Slide 2: Contenido
Introducción
Espectro electromagnético
¿Qué es radiación ionizante?
Física Médica
Medicina Nuclear
Tomografía computada por emisión de fotón único
Tomografía por emisión de positrones
Agradecimientos
Núcleo atómico
Protones (+)
Neutrones

## Slide 3: Descubrimiento de la radiación
W. Roentgen descubre los rayos-X en 1895 (premio Nobel 1901 )
Primera radiografía

## Slide 4: Descubrimiento de la radiación
Henri Becquerel en 1896 descubre la radiactividad (premio Nobel 1903).
Marie Curie y Pierre Curie trabajan sobre radiactividad y descubren el Po y el Ra.
(premio Nobel 1903 y 1911).
Rayos X para ver estructuras del cuerpo y del ADN.

## Slide 5: Espectro Electromagnético
Suetens, Fundamentals of medical imaging, 2009.

## Slide 6: ¿Qué es radiación?
Energía en Movimiento
Colorario:
La energía no se crea, ni se destruye, sólo se transforma

## Slide 7: Átomo
1- El átomo eléctricamente neutro
Ión negativo
Ión positivo
2- Ionización del átomo

## Slide 8: ¿Qué es la física médica?
Física
Medicina
“Aplicación de la física a la medicina”
En especial el uso de radiaciones ionizantes para
diagnóstico o tratamiento médico
Radiología
Medicina nuclear

## Slide 9: ¿ Qué es medicina nuclear ?
Especialidad médica con fines asistenciales, docentes y de investigación donde se emplean fuentes radiactivas abiertas.
Aplicación: la radiación ionizante (radiofármacos) se emplea para el diagnóstico clínico, terapia o ambos.
Proporciona información metabólica del sujeto de estudio.

## Slide 10: La medicina nuclear inicia:
Radiomarcado de moléculas de interés biológico con un radionúclido
Producción del radionúclido:
Ciclotrón
Reactor nuclear
Separación del isótopo
radiactivo
Radiomarcado
Forma farmacéutica
Aplicación a pacientes

## Slide 11
Área de la medicina:
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
TERAPIA (TRATAMIENTO)
Equipos PET, SPECT e híbridos con CT, MRI.
Imágenes
Aplicación de la Radiación Ionizante

## Slide 12: diagnóstico clínico con radiación
El diagnóstico clínico se realiza a través de la aplicación de radiación ionizante en forma de radiofármacos..
Las principales áreas de aplicación son:
Oncología, Neurología y Cardiología
  Tomografía Computada por Emisión de Fotón Único (SPECT)
  Tomografía por Emisión de Positrones (PET)

## Slide 13: 1. Tomografía computada por emisión de fotón único (SPECT)
La técnica de SPECT, se basa en el uso radionúclido emisores de fotones
Núcleos atómicos inestables que liberan su energía emitiendo fotones
El 99mTc (tecnecio-99m) es el principal radionúclido empleado en esta técnica
Paciente
Detectores
Tumor
99mTc = tecnecio 99 metaestable, emite un fotón de 140 keV

## Slide 14
Transición Isomérica ()
Núcleos atómicos con exceso de energía que es liberada
en forma de fotones gamma de alta energía: 201Tl, 67Ga, 131I

Núcleo con exceso
de energía
Núcleo estable
99m Tc
140 keV
99 Tc

## Slide 15
GammacÁmara SPECT
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Se emplean colimadores para seleccionar fotones gammas que llevan una dirección preferencial y energía requerida.
Resolución espacial 1 cm

## Slide 16
Colimadores
Rayos gamma ()
Cristal centellador
Tubos fotomultiplicadores
Análisis de pulsos
Posicionamiento
Tomografía computada por emisión de fotón único
Planos de análisis del corazón

## Slide 17
Imágenes SPECT proporcionadas por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
A) Normal
B) Infarto
ESTUDIOS SPECT DEL MÚSCULO CARDÍACO

## Slide 18
Imágenes SPECT proporcionadas por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
ESTUDIOS SPECT DEL MÚSCULO CARDÍACO

## Slide 19: 2. Tomografía por emisión de positrones (PET)
La técnica de imagen que se caracteriza por ser mínimamente invasiva
Proporciona información metabólica de órganos y tejidos en procesos neoplásicos
Uso de radionúclidos emisores de positrones, principalmente Fluor-18 (18F)
Anillo detector en PET
Cherry S. R., Soreson J.A., Phelps M.E. Physics in Nuclear Medicine, 4th Edition, 2012.
Colimación electrónica

## Slide 20
ν
β
Padre
Hija
e−
Positronio
β +
γ de 511 keV
γ de 511 keV
Aniquilación
Decaimiento por positrones o Beta más (β+)
Ejemplos: 11C, 13N, 15O, 18F
Positrón: antipartícula del electrón
(misma masa pero carga eléctrica opuesta)

## Slide 21
Tomografía por emisión de positrones

## Slide 22: Equipo PET/CT Biograph Vision 600
Unidad PET/CT, Fac. de Medicina, UNAM
Resolución espacial:
PET clínico 4 – 6 mm
PET (animales) 1.5 mm
PEM (mamografía por emisió de positrones) 2 mm
Resolución espacial depende:
Tamaño del detector,
Alcance del positron,
No colinealidad
Codificación
Penetración de los fotones

## Slide 23: Detectores
Los equipos PET usan detectores de fotones, capaces de registrar la radiación provenientes del sujeto de estudio para formar la imagen.
Anillo detector PET (MicroPET para animales pequeños)
Bloque detector
(Centellador, guía de luz fotodetector: PMT, SiPM)
Electrónica

## Slide 24: Procesos físicos involucrados
Electrón
eyectado
Efecto fotoeléctrico
Electrón
eyectado
Efecto Compton
Para fotones gammas con energías de interés en el diagnóstico clínico (140, 511 keV)

## Slide 25: Detección de la radiación (Luz)
Cristal
Centellador
Guía de
luz
Fotosensor
Fuente de radiación
Producción de
Fotones de luz
Bloque detector

## Slide 26
Imagen PET de Cerebro, 18F- Fluorodesoxiglucosa (18F-FDG)
Unidad PET/CT, Fac. Medicina, UNAM
ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES

## Slide 27
A
c
B
D
Proyección de máxima intensidad (MIP) para un adulto (A y B) y para
un niño (C y D)
Captación normal del radiofármaco en médula ósea y centros de osificación.
Eliminación por la vía urinaria
Unidad PET/CT, Fac. Med. UNAM
Biodistribución normal del
18F-Fluoruro de Sodio
ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES
Notes: Imágenes de PET con 18F-NaF de proyección de máxima intensidad (MIP) que muestran la distribución fisiológica del radiofármaco por la médula ósea de un adulto (A y B) y de un niño (C y D), en el cual es normal la concentración del radiofármaco en los centros de osificación (flechas). Se observa además eliminación del radiofármaco por la vía urinaria (flecha curva).

## Slide 28: Astrocitoma anaplásico
Estudio PET, realizado con 18F-Fluorotimidina (18F-FLT), útil para evaluar tumores del SNC

## Slide 29
PET de músculo cardíaco, Amonio-13N
1.- Ventrículo derecho, 2.- Ventrículo Izquierdo, 3.- Hígado, 4.- Intestino

## Slide 30: ESTADIFICACIÓN Y RESPUESTA A TRATAMIENTO
Cáncer de mama, sin tratamiento.
Mama izquierda
Ganglios axilares ipsilaterales
Unidad PET/CT, UNAM
CT PET/CT PET

## Slide 31
Imagen PET
Unidad PET/CT
Fac. Medicina
UNAM
Linfoma
Cáncer del sistema linfático,
18F-Fluorodesoxiglucosa.
Captación anormal en hígado,
bazo y riñones

## Slide 32: Física:
Revolucionó la medicina:
- Radiología
- Medicina Nuclear
Estructura del ADN
Estructura del átomo

## Slide 33: Agradecimientos
Comité Organizador
Unidad PET/CT Facultad de Medicina, UNAM
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dr. Miguel Ángel Olarte Casas,
Jefe del la Unidad PET/CT
Dra. Daniela Jiménez Arenas,
Médica radióloga adscrita a la Unidad PET/CT
T.R. Paola Moreno Izaguirre,
Técnica radióloga adscrita a la Unidad PET/CT

## Slide 34: Preguntas
victormlc13@gmail.com