## Slide 1: Aplicación de la física a la medicina nuclear
Dr. Víctor Manuel Lara Camacho
Físico-médico.
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
Unidad PET/CT, Facultad de Medicina, UNAM.
Internacional Masterclass on Particle Therapy, Virtual. Ciudad de México, 13-14 de Marzo de 2023.

## Slide 2: Contenido
Introducción
Espectro electromagnético
¿Qué es radiación ionizante?
Física Médica
Medicina Nuclear
Tomografía computada por emisión de fotón único
Tomografía por emisión de positrones
Agradecimientos
Núcleo atómico
Protones (+)
Neutrones

## Slide 3: Descubrimiento de la radiación
W. Roentgen descubre los rayos-X en 1895 (premio Nobel 1901 )
Primera radiografía

## Slide 4: Descubrimiento de la radiación
Observó los experimentos de Roentgen
Sales de Uranio
Radiactividad
1896 Henri Becquerel
(Premio Nobel 1903)
producir rayos X, pero con:

## Slide 5: Descubrimiento de la radiación
Marie Curie y Pierre Curie trabajan sobre radiactividad a través de rocas de uranio (pechblenda).
Descubren el Ra y el Po.
Premio Nobel 1903 y 1911.
Posteriormente, aparecen las primeras aplicaciones de medicina usando radiación.

## Slide 6: Experimento de Rutherford
Pantalla: ZnS
Partículas reflectadas
Partículas no reflectadas
Fuente radiactiva
Lámina de Au
Primera transmutación de la matería en 1919
Átomo: núcleo positivo
Premio Nobel Q 1908

## Slide 7: Espectro Electromagnético
Suetens, Fundamentals of medical imaging, 2009.

## Slide 8: ¿Qué es radiación?
Energía en Movimiento
Colorario:
La energía no se crea, ni se destruye, sólo se transforma

## Slide 9: Átomo
1- El átomo eléctricamente neutro
Ión negativo
Ión positivo
2- Ionización del átomo

## Slide 10: ¿Qué es la física médica?
Física
Medicina
“Aplicación de la física a la medicina”.
En especial el uso de radiaciones ionizantes para diagnóstico o tratamiento médico
Radiología
Medicina nuclear

## Slide 11: ¿ Qué es medicina nuclear ?
Especialidad médica con fines asistenciales, docentes y de investigación donde se emplean fuentes radiactivas abiertas.
Aplicación: la radiación ionizante (radiofármacos) se emplea para el diagnóstico clínico, terapia o ambos.
Proporciona información metabólica del sujeto de estudio.

## Slide 12: La medicina nuclear inicia:
Radiomarcado de moléculas de interés biológico con un radionúclido
Producción del radionúclido:
Ciclotrón
Reactor nuclear
Separación del isótopo
radiactivo
Radiomarcado
Forma farmacéutica
Aplicación a pacientes

## Slide 13
Área de la medicina:
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
TERAPIA (TRATAMIENTO)
Equipos PET, SPECT e híbridos con CT, MRI.
Imágenes
Aplicación de la Radiación Ionizante

## Slide 14: Diagnóstico clínico con radiación
El diagnóstico clínico se realiza a través de la aplicación de radiación ionizante en forma de radiofármacos..
Las principales áreas de aplicación son:
Oncología, Neurología y Cardiología
  Tomografía Computada por Emisión de Fotón Único (SPECT)
  Tomografía por Emisión de Positrones (PET)

## Slide 15: 1. Tomografía computada por emisión de fotón único (SPECT)
La técnica de SPECT, se basa en el uso radionúclido emisores de fotones.
Son núcleos atómicos inestables que liberan su energía emitiendo fotones.
Se forman generalmente por otros decaimientos como es beta menos.
Paciente
Detectores
Tumor
99mTc = tecnecio 99 metaestable, emite un fotón de 140 keV

## Slide 16
Transición Isomérica ()
El exceso de energía de núcleo se linera por la emisión
de fotones gamma de alta energía: 201Tl, 67Ga, 131I

Núcleo con exceso
de energía
Núcleo estable
99m Tc
140 keV
99 Tc

## Slide 17
GammacÁmara SPECT
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Se emplean colimadores para seleccionar fotones gammas que llevan una dirección preferencial y energía requerida.
Resolución espacial 1 cm

## Slide 18
Colimadores
Rayos gamma ()
Cristal centellador
Tubos fotomultiplicadores
Análisis de pulsos
Posicionamiento
Tomografía computada por emisión de fotón único
Planos de análisis del corazón

## Slide 19
Comparación de un estudios de un paciente normal vs un paciente que sufrió un infarto
A) Normal
B) Infarto
ESTUDIOS SPECT DEL MÚSCULO CARDÍACO

## Slide 20
ESTUDIOS SPECT DEL MÚSCULO CARDÍACO

## Slide 21: 2. Tomografía por emisión de positrones (PET)
La técnica de imagen que se caracteriza por ser mínimamente invasiva
Proporciona información metabólica de órganos y tejidos en procesos neoplásicos
Uso de radionúclidos emisores de positrones, principalmente Fluor-18 (18F)
Anillo detector en PET
Cherry S. R., Soreson J.A., Phelps M.E. Physics in Nuclear Medicine, 4th Edition, 2012.
Colimación electrónica

## Slide 22
ν
β
Padre
Hija
e−
Positronio
β +
γ de 511 keV
γ de 511 keV
Aniquilación
Decaimiento por positrones o Beta más (β+)
Ejemplos: 11C, 13N, 15O, 18F
Positrón: antipartícula del electrón
(misma masa pero carga eléctrica opuesta)

## Slide 23
Tomografía por emisión de positrones

## Slide 24: Equipo PET/CT Biograph Vision 600
Unidad PET/CT, Fac. de Medicina, UNAM
Resolución espacial:
PET clínico 4 – 6 mm
PET (animales) 1.5 mm
PEM (mamografía por emisió de positrones) 2 mm
Resolución espacial depende:
Tamaño del detector,
Alcance del positron,
No colinealidad
Codificación
Penetración de los fotones

## Slide 25: Detectores
Los equipos PET usan detectores de fotones, capaces de registrar la radiación provenientes del sujeto de estudio para formar la imagen.
Anillo detector PET (MicroPET para animales pequeños)
Bloque detector
(Centellador, guía de luz fotodetector: PMT, SiPM)
Electrónica

## Slide 26: Procesos físicos involucrados
Electrón
eyectado
Efecto fotoeléctrico
Electrón
eyectado
Efecto Compton
Para fotones gammas con energías de interés en el diagnóstico clínico (140, 511 keV)

## Slide 27: Detección de la radiación (Luz)
Cristal
Centellador
Guía de
luz
Fotosensor
Fuente de radiación
Producción de
Fotones de luz
Bloque detector

## Slide 28
Imagen PET de Cerebro, 18F- Fluorodesoxiglucosa (18F-FDG). Unidad PET/CT, Fac. Medicina, UNAM
ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES

## Slide 29
A
c
B
D
Proyección de máxima intensidad (MIP) para un adulto (A y B) y para un niño (C y D)
Captación normal del radiofármaco en médula ósea y centros de osificación.
Eliminación por la vía urinaria
Biodistribución normal del
18F-Fluoruro de Sodio
ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES
Notes: Imágenes de PET con 18F-NaF de proyección de máxima intensidad (MIP) que muestran la distribución fisiológica del radiofármaco por la médula ósea de un adulto (A y B) y de un niño (C y D), en el cual es normal la concentración del radiofármaco en los centros de osificación (flechas). Se observa además eliminación del radiofármaco por la vía urinaria (flecha curva).

## Slide 30: Astrocitoma anaplásico
Estudio PET, realizado con 18F-Fluorotimidina (18F-FLT), útil para evaluar tumores del SNC

## Slide 31
PET de músculo cardíaco, Amonio-13N
1.- Ventrículo derecho, 2.- Ventrículo Izquierdo, 3.- Hígado, 4.- Intestino

## Slide 32: ESTADIFICACIÓN Y RESPUESTA A TRATAMIENTO
Cáncer de mama, sin tratamiento.
Mama izquierda
Ganglios axilares ipsilaterales
CT PET/CT PET

## Slide 33
Linfoma
Cáncer del sistema linfático, 18F-Fluorodesoxiglucosa.
Captación anormal en hígado, bazo y riñones

## Slide 34: Física:
Revolucionó la medicina:
- Radiología
- Medicina Nuclear
Estructura del ADN
Estructura del átomo

## Slide 35: Agradecimientos
Comité Organizador de esta Masterclass 2023 (Dr. Antonio Ortiz)
Unidad PET/CT Facultad de Medicina, UNAM
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Dr. Miguel Ángel Olarte Casas,
Jefe del la Unidad PET/CT
Dra. Daniela Jiménez Arenas,
Médica radióloga adscrita a la Unidad PET/CT
T.R. Roberto Paredes Meza,
Técnico radiólogo adscrito a la Unidad PET/CT

## Slide 36: Preguntas
victormlc13@gmail.com