## Slide 1: Diagnóstico por imagen: Tomografía por emisión de positrones
Dr. Víctor Manuel Lara Camacho
Físico-medico, Unidad PET/CT, Facultad de Medicina, UNAM
Profesor Visitante, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa
Particle Therapy Masterclass 2026, Instituto de Ciencias Nucleares,
26-27 de marzo de 2026.

## Slide 2: Contenido
Introducción – Historia
Átomo e ionización
Espectro electromagnético y radiación ionizante
Física médica
Medicina nuclear
Tomografía por emisión de positrones (PET)
Control de Calidad en PET – Acreditación para imagen PET

## Slide 3: Descubrimiento de la radiación
W. Roentgen descubre los rayos-X en 1895 (premio Nobel de física, 1901)
Primera radiografía

## Slide 4: Descubrimiento de la radiación
Observó los experimentos de Roentgen
Sales de Uranio
Radiactividad
1896 Henri Becquerel
(Premio Nobel de física, 1903)
producir rayos X, pero con:

## Slide 5: Descubrimiento de la radiación
Marie Curie y Pierre Curie trabajan sobre radiactividad a través de rocas de uranio (pechblenda).
Descubren el Ra y el Po.
Premio Nobel de física (1903) y química (1911).
Posteriormente, aparecen las primeras aplicaciones de medicina usando radiación.

## Slide 6: Experimento de Rutherford
Pantalla: ZnS
Partículas reflectadas
Partículas no reflectadas
Fuente radiactiva
Lámina de Au
Primera transmutación de la materia en 1919 (Nitrógeno a Oxígeno)
Átomo: núcleo positivo
Premio Nobel de química, 1908.

## Slide 7: Átomo
Electrones (-)
Núcleo atómico
Protones (+)
Neutrones
Eléctricamente neutro

## Slide 8: Capas electrónicas
Número de electrones: 2n2 | 
Capa | Electrones
K (n=1) | 2
L (n=2) | 8
M (n=3) | 18
N (n=4) | 32
K
L
M
Los electrones son los responsables de formar enlaces entre compuestos.

## Slide 9: ¿Cuántos elementos existen?
En la naturaleza…
Ejemplos: Hidrógeno, Helio, Litio, Berilio, Boro, C, N, O, F, Ne, Na, Mg,…
Existen elementos artificiales: Tecnecio, Laurencio, Einstenio, Californio, Americio y demás elementos pesados.

## Slide 11: Núclidos
Son núcleos atómicos, que pueden ser naturales o artificiales, y pueden emitir radiación o no.
Z = número atómico
= número de protones
N = número de neutrones
A = número de masa
= Z+N

## Slide 12: Isótopos
Núcleos atómicos con igual número de protones, pero diferente número de neutrones, la mayoría de los isótopos son radiactivos:
Hidrógeno:

## Slide 13: Radiación
Energía en Movimiento
Corolario:
La energía no se crea, ni se destruye, sólo se transforma

## Slide 14: Excitación atómica
1- Energía entrante
2- El electrón recibe energía
3- Emisión de energía

## Slide 15: Ionización del átomo
Ion negativo (-)
Ion positivo (+)
(núcleo remanente)

## Slide 16: Espectro electromagnético
Suetens, Fundamentals of medical imaging, 2009.

## Slide 17: Procesos físicos involucrados
Electrón
eyectado
Efecto fotoeléctrico
Electrón
eyectado
Dispersión Compton
Para fotones gammas con energías de interés en el diagnóstico clínico
(140, 511 keV)
Cherry S. R., Sorenson J.A., Phelps M.E. Physics in Nuclear Medicine, 4th Edition, 2012.

## Slide 18: La física médica:
Física
Medicina
“Aplicación de la física a la medicina”.
En especial el uso de radiaciones ionizantes para diagnóstico o tratamiento médico
Radiología
Medicina nuclear

## Slide 19
It´s Nuclear Medicine (SPECT)
¿Qué es medicina nuclear?

## Slide 20: Medicina nuclear:
Especialidad médica con fines asistenciales, docentes y de investigación donde se emplean fuentes radiactivas abiertas.
Aplicación: la radiación ionizante (radiofármacos) se emplea para el diagnóstico clínico, terapia o ambos.
Proporciona información metabólica del sujeto de estudio.

## Slide 21: Radiomarcado de moléculas:
El proceso inicia con una molécula de interés biológico unida a un radionúclido
Producción del radionúclido:
Ciclotrón
Reactor nuclear
Separación del isótopo
radiactivo
Radiomarcado
Forma farmacéutica
Aplicación a pacientes
*TRIUMF - Canadá

## Slide 22: Aplicación de la radiación ionizante
Área de la medicina:
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
TERAPIA (TRATAMIENTO)
Equipos PET, SPECT e híbridos con CT, MRI.
Imágenes

## Slide 23: Diagnóstico clínico con radiación
El diagnóstico clínico se realiza a través de la aplicación de radiación ionizante en forma de radiofármacos.
Las principales áreas de aplicación son:
Oncología, Neurología y Cardiología
  Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único (SPECT)
  Tomografía por Emisión de Positrones (PET)

## Slide 24: Tomografía por emisión de positrones (PET)
La técnica de imagen que se caracteriza por ser mínimamente invasiva (aplicación de un radiofármaco al paciente).
Proporciona información metabólica de órganos y tejidos en procesos neoplásicos
Uso de radionúclidos emisores de positrones, principalmente Flúor-18: [18F]
Anillo detector en PET
Cherry S. R., Sorenson J.A., Phelps M.E. Physics in Nuclear Medicine, 4th Edition, 2012.
Colimación electrónica

## Slide 25: Imagen PET
[18F]Fluorodesoxiglucosa ([18F]FDG)
PET/CT Imagen Molecular
Estadificación
Planeación terapéutica
Sospecha de recurrencia
Física Médica
Control de calidad
Mediciones

## Slide 26: Decaimiento beta más o por positrones (β+)
ν
β
Padre
Hija
e−
Positronio
β +
γ de 511 keV
γ de 511 keV
Aniquilación
11C 13N 15O
18F
Positrón: antipartícula del electrón
(misma masa pero carga eléctrica opuesta)

## Slide 27: Radionúclido: 18F
Vida media:
110 minutos
Energía máxima del positrón: 0.635 MeV
Características:
Ampliamente usado para el marcado de moléculas

## Slide 28: Fotones de aniquilación
β+
e-
γ 511 keV
γ 511 keV
180°
LOR
LOR: línea de respuesta
Cortesía de F. Mendoza-Ponce

## Slide 29: Colimación electrónica
Gantry
Línea de respuesta (LOR)
Fotón interactúa con el cristal centellador
Colimación electrónica:
  Ventana temporal
  (6 a 12 ns)
  Ventana de energía
  (350 a 650 keV)
  Colinealidad
  (180º±0.25º)
Fotosensor emite señal eléctrica
Luz es recibida por el fotosensor (PMT o SiPM)
Cristal centellador emite luz

## Slide 30: Eventos en coincidencia en PET
Estudio PET de la modulación farmacológica de modelos experimentales de crisis epilépticas, A. Ahmed, 2016.
Verdaderos
Múltiples
Dispersados
Aleatorios
Singles

## Slide 31: Equipo PET/CT Biograph Vision 600
Unidad PET/CT, Fac. de Medicina, UNAM
Resolución espacial:
PET clínico 4 – 6 mm
PET (animales) 1.5 mm
PEM (mamografía por emisión de positrones) 2 mm
Resolución espacial depende:
Tamaño del detector,
Alcance del positrón,
No colinealidad
Codificación
Penetración de los fotones

## Slide 32
Tomografía por emisión de positrones
http://www.quantumday.com/2012/06/molecular-imaging-making-headway- into.html

## Slide 33
Zaidi, H., & Karakatsanis, N.A. (2018). Towards enhanced PET quantification in clinical oncology.
The British journal of radiology, 91 1081, 20170508
Calidad de la imagen para ser diagnóstica

## Slide 34
Calibración de equipos mediante phantoms
Gammacámara
Equipo PET/CT

## Slide 35: Espectro de rayos X
Rayos X
característicos
Rayos X de
frenado
Material blanco: W, 100 kVp
Tubo de rayos X
Análisis de resultados

## Slide 36: Elemento para el control de calidad
Maniquíes.
Detector (Activímetro).
Actividad (Bq, mCi).
Jeringas.
Blindaje.
Papel absorbente.
Además, trabajar en mesas de aluminio, usar bata y guantes.

## Slide 37
Calibración cruzada: SUV = 1 10%
Phantom (maniquí)
Valor de captación estandarizado

## Slide 38
Se buscan y mejoran los parámetros

## Slide 39: Maniquíes: NEMA IQ + Sensibilidad
Evaluación de contraste, razón 4:1
Maniquí sensibilidad y sonda: 3.2 mCi
Cuerpo entero de 100 cm, adquisición: 30 min.

## Slide 40: Análisis de imágenes
Parámetros de adquisición de acuerdo con la literatura (Van Sluis J. et al. 2019).

## Slide 41
Sensibilidad
Resolución espacial
Estudios dinámicos

## Slide 42: Imágenes SPECT y PET
Imagen PET de Cerebro, [18F]Fluorodesoxiglucosa
Imagen SPECT de Corazón ([99Tc]MIBI)

## Slide 43: Estadificación y respuesta a tratamiento
Cáncer de mama, sin tratamiento.
Mama izquierda
Ganglios axilares ipsilaterales
CT PET/CT PET

## Slide 44: Astrocitoma anaplásico
Estudio PET, realizado con [18F]Fluorotimidina ([18F]FLT), útil para evaluar tumores del SNC

## Slide 45
A
c
B
D
Proyección de máxima intensidad (MIP) para un adulto (A y B) y para un niño (C y D)
Captación normal del radiofármaco en médula ósea y centros de osificación.
Eliminación por la vía urinaria
Biodistribución normal del
[18F]Fluoruro de Sodio
Estudio de tomografía por emisión de positrones
Notes: Imágenes de PET con 18F-NaF de proyección de máxima intensidad (MIP) que muestran la distribución fisiológica del radiofármaco por la médula ósea de un adulto (A y B) y de un niño (C y D), en el cual es normal la concentración del radiofármaco en los centros de osificación (flechas). Se observa además eliminación del radiofármaco por la vía urinaria (flecha curva).

## Slide 46
PET de músculo cardíaco, [13N]Amonio
1.- Ventrículo derecho, 2.- Ventrículo izquierdo, 3.- Hígado, 4.- Intestino

## Slide 47
Acreditación y certificación en PET

## Slide 48
Método para determinar los Coeficientes de Recuperación
10 mm
13 mm
17 mm
22 mm
28 mm
37 mm
A recovery coefficient method for partial volume correction of PET images Ann Nucl Med (2009)

## Slide 49
Resultados de los Coeficientes de Recuperación

## Slide 50: Acreditación EARL/EANM – PET/CT
Programa de acreditación en PET de la Asociación Europea de Medicina Nuclear (EANM)

## Slide 51: Física:
Revolucionó la medicina:
- Radiología
- Medicina nuclear
Estructura del ADN
Estructura del átomo

## Slide 52
Agradecimientos
Al Comité Organizador
Dr. Antonio Ortíz V
Dr. Juan Soto Adonaegui
Dr. Miguel Ángel Olarte Casas
Unidad PET/CT, Facultad de Medicina – UNAM
CT Scanner Lomas Altas

## Slide 53: Preguntas
Dr. Víctor M. Lara Camacho
victormlc13@gmail.com
vmlara@izt.uam.mx
*AAPM (Asociación Americana de Física en Medicina)